Hướng dẫn Backup và Restore cấu hình cho thiết bị cisco sử dụng tftp

Có rất nhiều cách backup và Restore cấu hình cho thiết bị cisco. Ở đây mình chỉ trình bày cách backup và restore sử dụng giao thức tftp.
*****Các bước thực hiện*****

1) Nối máy tính với interface fasthethernet của router. Đặt địa chỉ ip sao cho máy tính ping thấy interface fastethernet của router. 

2) Trên máy tính chạy chương trình tftp server.

3) Để backup file cấu hình từ bộ nhớ NVRAM của router ra tftp server ta dùng lệnh:
Router#copy startup-config tftp:

4) Để backup file cấu hình từ bộ nhớ RAM của router ra tftp server ta dùng lệnh:
Router#copy running-config tftp:

5) Để backup file image từ bộ nhớ flash của router ra tftp server ta dùng lệnh:
Router#copy flash: tftp:

6) Để Upgrade file cấu hình từ tftp server vào bộ nhớ NVRAM của router ta dùng lệnh: (chuẩn bị file cấu hình trên tftp server trước)
Router#copy tftp: startup-config 

7) Để Upgrade file cấu hình từ tftp server vào bộ nhớ RAM của router ta dùng lệnh: (chuẩn bị file cấu hình trên tftp server trước)
Router#copy tftp: running-config 

8) Để Upgrade file image từ tftp server vào bộ nhớ flash của router dùng lệnh: (chuẩn bị file IOS image trên tftp server trước)
Router#copy flash: tftp: